Protocole : Serie 115200-8-N-1 imposé par la carte Nucleo (⇒ limite debit données)
PC ⇒ PENDULE
Format de la commande : Taille 8 octets fixe :
Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5	Octet 6	Octet 7
# ou ?	Commande	Option de cmd	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	$ ou !

Commande :
?S : Start Stop :	Option=’0’ ⇒ Stop
Option=’1’ ⇒ Start	Data 1=’0’ ⇒ Boucle Ouverte
Data 1=’1’ ⇒ Regul PID sur θ
Data 1=’2’ ⇒ Regul PID sur θ et ψ
Data 1=’3’ ⇒ Regul PID sur θ et RST sur ψ
?D : Démo Stop :	Option=’0’ ⇒ Stop
Option=’1’ ⇒ Demo
?C : Consigne :	Option=’1’ ⇒ Forme
Option=’2’ ⇒ Frequence
Option=’3’ ⇒ Amplitude
Data 1 à 4 : valeur en float 32 bits
?M : Mesure à afficher ⇒ A Définir
?p : Paramêtre Proportionnel des PID	Option=’0’ ⇒ θ
Option=’1’ ⇒ ψ
Data 1 à 4 : valeur en float 32 bits
?i : Constante de temps intégrale des PID voir ( commande?p )
?d : Constante de temps intégrale des PID voir ( commande?p )
?r : Coeff du polynome R	Option ⇒ ordre polynome en entier non signé sur 8 bits
Data 1 à 4 : valeur en float 32 bits
?s : Coeff du polynome S voir ( commande?r )
?t : Coeff du polynome T voir ( commande?r )
PENDULE ⇒ PC
Format de la trame de donnée : Ca devrait passer
Octet 0	Octet 1-4	Octet 5-8	Octet 9-10	Octet 11-14	Octet 15-18	Octet 19
=	Mesure θ / float 32	Retour de ψ / long 24	Valeur Consigne / short 16	Sortie Correcteur θ / float 32	Sortie Correcteur ψ / float 32	+

Automatique :
Euler	Bilinéaire
p drarrow {1-z^-1}over T_ech	p drarrow 2over T_ech { 1-z^-1}over{1+z^-1}
PID : D non filtree
H( p) = K_p left ( 1+ 1 over{ T_i p}+ T_d p right ) =K_p+K_i over p +K_d p
PID D non filtree Euler récurrence :

S_n=S_{ n-1 }+E_n left ( K_p +K_i T_ech +K_d over T_ech right )+E_{ n-1 } left( -K_p -{2 K_d }over T_ech right )+E_{n-2} K_d over T_ech